#### INSTRUMENTELE CALITĂŢII - Diagrama Ishikawa

Pentru construirea diagramei Ishikawa se parcurg următoarele etape:

- definirea problemei - ale cărei cauze vor fi analizate; este preferabil ca acestea să se faca în grup

- definirea categoriilor principale de cauze posibile - în domeniul producţiei sunt, de regulă, delimitate următoarele categorii de cauze (“ cele 5 M”):

mâna de lucru, metodele , mediul, maşinile, materialele

- se recomandă ca aceasta sistematizare a cauzelor să nu fie preluată automat, în orice situaţie.Trebuie definite categoriile de cauze cele mai potrivite pentru problema analizată.Standardul ISO 9004-4 recomandă delimitarea următoarelor categorii principale de cauze:

- sistemul de date şi informaţii

- echipamentele

- mijloacele de măsurarare

- personalul

- mediul

- materialele

- metodele

- identificarea tuturor cauzelor posibile, utilizând, de pildă, tehnica brainstorming (cauze reale, posibile, probabile, potenţiale). Fiecare din aceste cauze este încadrata într-una din categoriile principale, anterior constituite. Daca într-o categorie sunt prea multe cauze, în cadrul ei se pot delimita subcategori. Acesta ramificare (ierarhizare) poate fi facută până la nivelul de detaliere necesar

- construirea diagramei se realizează prin menţionarea efectului în casuţa din dreapta şi stabilirea poziţiei categoriilor principale de cauze

- dezvoltarea diagramei constă în specificarea cauzelor corespunzatoare fiecărui nivel de detaliere.În felul acesta elementele cauzale principale, secundare si minore sunt corelate explicit şi raţional

# Text boxes

Din categoria instrumentelor calităţii fac parte: diagrama Pareto, diagrama cauza- efect (Ishikawa), histograma defectelor, fişa de inspecţie

- Diagrama cauza - efect (Ishikawa) permite evidenţierea şi ierarahizarea cauzelor (reale şi potentiale) ale unui defect dat

- Diagrama cauza - efect (Ishikawa) se mai utilizează pentru investigarea rezultatelor aşteptate ale unei acţiuni, evidenţierea relaţiilor dintre diferitele cauze ale unui anumit fenomen, ca procedeu de înregistrare a ideilor