Automate programabile

Fişă de evaluare 
Subiectul I

Scrieti raspunsul corect :

1. Execuţia oricărei instrucţiuni a APB începe cu:                               1 punct
a) Aducerea instrucţiunii din memoria de programe în registrul instrucţiunii;
b) Decodificarea codului instrucţiunii;
c) Încărcarea adresei operandului în registrul buffer de adrese;
d) Incrementarea numărătorului de adrese.

2. Numărătorul de adrese trimite adresa instrucţiunii către:                 1 punct
a) Bufferul de adrese;
b) Memoria de programe;
c) Blocul de comandă ce decodifică adresa;
d) Memoria internă

3. Codul instrucţiunii curente este trimis de către registrul instrucţiunii curente către:

1 punct
a) Unitatea logică;
b) Memoria internă;
c) Blocul de control;
d) Memoria de programe.

Subiectul II

1. Faceţi asocierile corespunzătoare între blocurile unui APB aflate în coloana A şi rolul lor funcţional, din coloana B                                                                3 puncte

| A. Blocuri APB | B. Rol funcţional |
| --- | --- |
| 1. Periferice de intrare | a) Trimite comenzi în proces (de exemplu pentru alimentarea unor bobine de relee sau contactoare, sau aprinderea de lămpi de semnalizare) |
| 2. Unitatea centrală | b) “creierul” APB, ce coordonează activitatea din întregul sistem; |
| 3. Periferice interne | c) Primeşte informaţii din proces (de la întrerupătoare, comutatoare, contactoare, relee, limitatoare) |
| 4. Periferice de ieşire | d) Generează intervale de timp şi contorizează evenimente |

2. Faceţi asocierile corespunzătoare între blocurile unităţii centrale a unui APB aflate în coloana lor funcţional, din coloana B.                                                          3 puncte

| A. Blocurile unităţii centrale ale APB | B. Rol funcţional |
| --- | --- |
| 1. Registrul instrucţiunii curente | a) Indică adresa din memorie de unde va fi citită instrucţiunea ce urmează a fi executată. |
| 2. Unitatea logică | b)Memorează temporar adresa perifericului sau locaţiei de memorie cu care unitatea centrală face schimb de informaţii. |
| 3. Memoria program | c) Memorează variabilele utilizate în program |
| 4. Numărătorul de adrese | d) Memorează programul APB. |
| 5. Memoria internă | e) Decodifică codul instrucţiunii şi comandă operaţiile din APB implicate de această instrucţiune. |
| 6. Buffer de adrese | f) Prelucrează datele achiziţionate de perifericele de intrare sau citite din memoria internă şi trimite rezultatul în memoria internă sau la perifericele de ieşire |
| 7. Blocul de control | g) Se încarcă cu instrucţiunea de executat |

Nota : Se acorda 1 punct din oficiu .